Zadávací podmínky

Dotaz 1: V zadávací dokumentaci – svazek 4 v odstavci 8.1 – Finanční rezerva uvádíte, že součástí nabídky nebude finanční rezerva. U objektu HD Morava je v části VRN Rezerva rozpočtu. Jedná se o rezervu, kterou máme ocenit?

V odstavci 3.2 Vedlejší a ostatní náklady se uvádí, že není přípustné ocenění hodnotou „0“. Pokud chápu správně, tak by rezerva měla být oceněna. Prosím o vysvětlení.

HD Morava

Dotaz 1: Ve výpisech prvků výplní otvorů chybí prvek pod označením OV 19. Prosím o doplnění specifikace výrobku.

| 29 | OV/19 | Okno 2400/2100 mm, plast - D+M | kompl | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz 2: U položky OV 10 je ve výpisech prvků chybně uveden počet kusů – 65ks. Na výkresech a ve VV je počet kusů 60.

Který počet je správný?

| 23 | OV/10 | Okno 1800/2100 mm, plast - D+M | kompl | 60,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz 3: Ve výpisech prvků zámečnických konstrukcí chybí popis pro Z 15 – zábradlí rampy. Prosím o doplnění specifikace výrobku.

| 115 | Z/15 | Zábradlí rampy dl. 3300 mm ocel zinkovaná - D+M | ks | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz 4: U výrobku Z 04 Ocelové venkovní zábradlí (terasy) je uvedena výměra 19bm. Ve výpisech prvků je uveden počet 4ks. Prosím o opravu výměry, dle mého názoru by mělo být 4*19bm = 76bm.

| 104 | Z/04 | Ocelové venkovní zábradlí v.1,1m, pozink/bezp.sklo vč. kotvení a doplňků - D+M | bm | 19,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,1*2+1,6*8 | 19,00 |  |  |

ZUŠ Františka Drdly

Dotaz 1: Část - Neuznatelné náklady – pol. č. 59 – Pás hydroizolační … jedná se o specifikaci, postrádáme položku montáže této izolace. Prosím o vysvětlení.

| 59 | 62836163.A | Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu tl. 3,5mm, s nosnou vložkou z polyesterové rohožea mřížkou ze sklen. vláken a hrubozrným břidličným povrch | m2 | 220,20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz 2:Část - Střecha – uznatelné náklady – pol. 54, 55 – Polyst. deska XPS … jedná se o specifikaci, postrádáme položku montáže (lepení/kotvení?) této izolace. Prosím o vysvětlení.

| 54 | 76601VD | Polyst. deska XPS tl. 100-navýšení výšky atiky | m2 | 103,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 76601VD | Polyst. deska XPS tl. 130-navýšení výšky atiky | m2 | 13,93 |