Dotazy k veřejné zakázce: Obytný soubor Klafar III. – část C 1, Žďár nad Sázavou

1) Ve výkazu výměr –  Obytný soubor – klafar – III část 1 C je objekt SO 100 Komunikace

Je  položka č. 71 osazení stojatých obrubníků betonových s opěrou  - 2115, 05 m

V popiskách pod položkou je uvedeno

| silniční ABO 100/15/25:968,273+87,976 | 1 056,25 |
| --- | --- |
| chodníkové ABO 100/8/25:1058,8 | 1 058,80 |

Dále jsou v tomto objektu položky :

| 77 | 59217472 | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý | kus | 980,25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1056,25-31-45 | 980,25 |  |  |
| 78 | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 31,00 |  |  |
| 79 | 59217480 | Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250 | kus | 45,00 |  |  |

Pokud sečtu délky obrubníku v pol. č. 77 – 79 – dostanu délku -  1056 m.

Víc obrubníku v rozpočtu není. Chybí tedy 1058,8 m chodníkových obrubníků ABO 100/8/25, budou do rozpočtu doplněny ?

Odpověď:

Položka materiálu chodníkového obrubníku doplněna do soupisu prací pod číslem položky 83. K položce č. 80 bylo přidáno ztratné 1%

2) Dále jsou v objektu SO 100 Komunikace položky:

| 60 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 2 175,53 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | chodník:1898,86 | 1 898,86 |  |  |
|  |  | vjezdy:276,67 | 276,67 |  |  |
| 61 | 59245264 | Dlažba bet. červená pro nevidomé 20x10x8 | m2 | 75,33 |  |  |
|  |  | (33,62*0,8)+(26*0,4)+(91,4*0,4) | 73,86 |  |  |
|  |  | ztratné:73,856*0,02 | 1,48 |  |  |
| 62 | 592453091 | Dlažba přírodní 20x10x8 | m2 | 2 143,71 |  |  |
|  |  | 2175,53-73,856 | 2 101,67 |  |  |
|  |  | ztratné:2101,674*0,02 | 42,03 |  |  |

Položka č. 60 – 62 – dodávka dlažby a její montáž – v pořádku.

U položky č. 61 – je jen dodávka, v ostatních položkách se nikde montáž dlažby neobjevuje, bude montáž dlažby doplněna ?

Odpověď:

Položka č. 60 zahrnuje kladení dlažby jak hladké - 2101,67m2 , tak reliéfní pro slabozraké - 73,86m2.  Dohromady tedy 2175,53m2

3) V daném objektu je položka č. 63 :

| 63 | 871111101R00 | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm | m | 87,39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | potrubí vpustí:68,39+19*1 | 87,39 |  |  |

Jedná se dle projektu a technické zprávy o montáž potrubí k uličním vpustím.

Dále jsou v tomto oddíle položky:

| 64 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 38,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19*2 | 38,00 |  |  |
| 65 | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus | 19,00 |  |  |
|  |  | Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. |
|  |  | V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. |
|  |  | V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců. |
| 66 | 899203111RT3 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 | kus | 19,00 |  |  |
| 67 | 28650660 | Koleno kanalizační PVC-U D 160/30° | kus | 38,00 |  |  |

Nikde se neobjevuje položka tykající se dodávky potrubí k uličním vpustím, není ani součástí popisu položky č. 63, bude položka týkající se dodávky potrubí pro připojení uličních vpustí doplněna ?

Odpověď:

Položka materiálu byla doplněna do soupisu prací nově pod číslem položky 69.

4) Ve výkazu výměr –  Obytný soubor – klafar – III část 1 C je objekt SO 200 STL plyn s následujícími položkami:

| 38 | 230180011R00 | Montáž trub z plastických hmot PE 32 x 3,4 | m | 90,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 230180019R00 | Montáž trub z plastických hmot PE 50 x 5,4 | m | 51,50 |  |  |
| 40 | 230180022R00 | Montáž trub z plastických hmot PE 63 x 5,7 | m | 293,00 |  |  |
| 41 | 230180026R00 | Montáž trub z plastických hmot PE 90 x 5,1 | m | 237,70 |  |  |

a s položkami :

| 52 | 28613953.A | Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11 | m | 90,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 | 90,00 |  |  |
|  |  | ztratné:90*0,01 | 0,90 |  |  |
| 53 | 28613957.A | Trubka tlaková plyn d50 x 4,6mm návin PE100 SDR 11 | m | 295,93 |  |  |
|  |  | 293 | 293,00 |  |  |
|  |  | ztratné:293*0,01 | 2,93 |  |  |
| 54 | 28613959.A | Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11 | m | 51,51 |  |  |
|  |  | 51 | 51,00 |  |  |
|  |  | ztratné:51*0,01 | 0,51 |  |  |
| 55 | 28613963.A | Trubka tlaková plyn d90x5,2mm návin PE100 SDR 17,6 | m | 240,08 |  |  |
|  |  | 237,7 | 237,70 |  |  |
|  |  | ztratné:237,7*0,01 | 2,38 |  |  |

Z výše uvedeného vyplývá:

Bude namontováno 51,5 m potrubí PE 50 x 5,4, ale dodáno bude 295 ,93 m.

Bude namontováno 293 m potrubí 63 x 5,7 ale dodáno bude 51, 5 m potrubí.

Nejedná se o omyl, kdy projektant, který tvořil rozpočet přehodil u položek výměru ? Prosím o opravu.

Odpověď:

Jedná se o omyl. Opraveno ve výkazu výměr.

5) V technické zprávě u objektu SO 200 STL plyn  je uvedeno následující:  Na konec plynovodního potrubí osadit odvzdušňovací ventil do uličního litinového poklopu s označením plyn s betonovou základní deskou a označit sloupkem s tabulkou a čísli. Ve výkazu výměr jsou p položky:

| 32 | 891243321.X | Montáž ventilů odvzdušňovacích na plynovod. DN 80 | kus | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vč. dodávky odvzdušňovacího ventilu. |

| 65 | 40445960 | Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou | m | 8,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vč. tabulky s číselnými údaji |
| 68 | 42293200 | souprava zemní 9000E2 DN50 -100 plyn včetně poklopu a zákl. desky | kus | 4,00 |  |  |

Pokud jsou jen 3 kusy odvzdušňovacích ventilů, a 4 kusy zemních souprav,  včetně poklopu a základové desky, kam bude použit  přebývající 1 ks zemní soupravy a poklopu ?

Odpověď:

Zbývající zemní souprava a poklop je určená na trasový uzávěr za napojením na stávající plynovod. Položka č.67 byla upravena na zemní šoupě (na místo kulového kohoutu).

7) U objektu č. SO 302 je položka č. 15

| 15 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 207,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 508*0,9*0,3+84*0,9*0,35+123*0,9*0,4 | 207,90 |  |  |

Z výkazu výměr vyplývá, že v rozpočtu je uvažován obsyp 30 cm nad vrcholem potrubí, totéž je uvedeno v TZ. V příčném řezu je však uvažován obsyp 20 cm nad vrchol potrubí. Z jakou výškou obsypu máme uvažovat ?

Odpověď:

Výška obsypu potrubí bude uvažována 30cm nad vrcholem potrubí.

8)  V technické zprávě u objektu SO 100 komunikace je mimo jiné uvedeno:

Všechny zastižené navážky a zejména průmyslový slévárenský odpad musí být v trase nové komunikace vytěžen a uložen na bezpečnou skládku. Po odstranění navážek bude pláň tvořena nebezpečně namrzavými a namrzavými zeminami. V důsledku toho bude nutné tyto zeminy z pláně odstranit a nahradit do nezámrzné hloubky kamenito-písčitými nenamrzavými štěrky třídy G3-Y dovezenými z nejbližšího kamenolomu. Podle technických podmínek TP170 je hloubka promrzání pro zájmové území vypočtena na 1,23m od budoucího povrchu vozovky.

S tímto výše uvedeným není ve výkazu výměr uvažováno, žádáme o informaci jakým způsobem máme tyto práce ocenit ? Dále žádáme o zaslání IGP průzkumu na který jsou odkazy v jednotlivých technických zprávách.

Odpověď:

Ve výkazu výměr objektu SO100 v položkách č. 30; 36; 37; 46; 47 je započten výkop, odvoz a uložení na skládku vč. poplatku veškerých nevhodných zemin. V položkách č. 26; 35 je zahrnutý dovoz vhodných zemin na stavbu. Položky č. 53; 54 zahrnují sanaci podloží štěrkovitým materiálem. Projektant upozorňuje, že počítané množství vychází z předprojektového průzkumu. Projekt uvádí, že před začátkem stavebních prací je potřeba zajistit adekvátní geotechnický průzkum v podobě většího počtu průzkumných sond, odběru většího počtu technologických vzorků, v provedení polních zkoušek (zatěžovací zkoušky deskou a sondy statické penetrace) a také zjistit přesný rozsah skládky průmyslového odpadu. Na tyto práce je v soupisu prací SO000 Vedlejší a ostatní náklady zřízena položka č. 7_Náklady na IG průzkum staveniště.

9) U Objektu  SO 200 plyn není podélný profil plynovodu. U ostatních objektů například u vody, kanalizace a komunikace jsou podelné profily součástí projektových dokumentací daných objektů. Bude podélný profil plynovodu poskytnut ?

Odpověď:

Podélný profil plynovodu není součástí projektové dokumentace a nebude poskytnut.

S pozdravem

Jakub Hančík

T:    +420 567 579 164

M:   +420 606 720 522

PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

web: www.profi-ji.cz