Příloha č. 2

Technická specifikace – čištění místních komunikací v majetku města Žďár nad Sázavou

1. Délka a rozloha místních komunikací

Na území města ZR se nacházejí vozovky v délce  65,76 km o celkové výměře 363519 m2 a chodníky v délce 81,66 km o celkové výměře 166237 m2. Vozovky jsou z 98% s asfaltovým povrchem, zbytek tvoří žulová dlažba. Povrch chodníků je zastoupen betonovou dlažbou, žulovou mozaikou i s asfaltovými povrchy. Některé, zejména z litých asfaltů jsou již ve špatném stavu.

2. Organizace čištění místních komunikací

Začátek strojního čištění je stanoven s ohledem na jarní klimatické podmínky v dohodě s odborem komunálních služeb. Samotnému zametání předchází mechanické očista krajnic od zbytků posypového materiálu po zimním období. Samotná organizace je stanovena harmonogramem blokového čištění v jednotlivých částech města a souběžně je prováděno čištění ostatních komunikací dle stanoveného pořadí důležitosti. V některých úsecích vzhledem ke stavebnímu uspořádání a stavu komunikací je nutno zajistit ruční dometání tak, aby byly komunikace vyčištěny v celé ploše. Ukončení strojního čištění se předpokládá do 20. května, pokud tomu objektivně nebrání klimatické podmínky. Uložení smetků se provádí odvozem na skládku Ronov

3.Organizace čištění uličních vpustí

Čištění kanalizačních vpustí se provádí na základě objednávky objednatele následně po provedení čištění místní komunikace, na které se vpusti nachází. Při čištění se jedná o odklopení roštu, vysátí nečistot, propláchnutí tlakovou vodou s následným vysátím, očištění a uzavření roštu, každodenní odvoz a likvidaci vytěžených nečistot dle platných právních předpisů, dopravu a manipulaci s hadicemi a případné rozmístění dopravních značek. Na území města se nachází cca 1650 ks uličních vpustí.

Technická specifikace – zimní údržba

4.Organizace zimní údržby

Zimní údržba místních komunikací se provádí cca v rozsahu kilometrů a výměr dle bodu 1., dle harmonogramu zakotveném v plánu zimní údržby, zpracovaného městem Žďár nad Sázavou pro jednotlivá zimní období, a dále dle nařízení rady města, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. V plánu zimní údržby jsou rozděleny místní komunikace na do tří skupin dle pořadí důležitosti s následujícími lhůtami při odstraňování sněhu :

V době pracovní (od 6,00 do 14,00 hod) začátek zásahu nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

V době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla 5 cm.

Při posypu inertními  (chemickými) materiály ve stejných časových lhůtách.

Samotné lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

MK 1. pořadí důležitosti………………………do  4 hodin

MK 2. pořadí důležitosti………………………do 10 hodin

MK 3. pořadí důležitosti……………………...po ošetření MK 1. a 2. pořadí  důležitosti, nejpozději však do 24 hodin.

Chemické ošetření komunikací se používá na území města na komunikacích 1. pořadí důležitosti, tj. rychlostní a sběrné komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a linkovou osobní dopravou a části  2. pořadí důležitosti, které jsou uvedeny v textové části plánu zimní údržby. Na ostatních komunikacích se užívá inertního posypu. Rozsahy jednotlivých pořadí důležitosti jsou specifikovány v mapové příloze plánu zimní údržby ve formátu PDF.

Průměrná spotřeba posypových materiálů za několik posledních zimních období na území města činila:

Posypová sůl……………………………………….220 t

Písek…………………………………………………450 t

Drť (4-8)……………………………………………..330 t